JUDO Automatik-Rückspül-Schutzfilter

FIMAT JFXL-ATP 1½"

Automatik-Rückspül-Schutzfilter für Industrie- und Brauchwasseranwendungen.

Zur Filtration von feinkörnigen und festen Verunreinigungen in Trink- und Brauchwassersystemen mit erhöhtem Feststoffanteil.

Lieferumfang: Gehäuse aus hochwertigem Grauguss PN 10, innen und außen korrosionsbeständig mit Kunststoff beschichtet, Einbau-Drehflansch mit Verschraubung; waagerechter oder senkrechter Einbau möglich; Filtergewebe aus Edelstahl.

Automatische zeit- und differenzdruckgesteuerte Auslösung der Rückspülung über Tastatur und LCD-Display (einstellbar 4 Stunden bis 50 Tage) und Differenzdruckschalter (einstellbarer Differenzdruck bis 1 bar), patentiertes Safety-Modul zum Schließen des Spülventils bei Stromausfall, Handauslösung möglich. Inklusive potentialfreiem Kontakt zur Fernübertragung der Störmeldung, Rückspülung nach dem hochwirksamen Punkt-Rotations-System für einen optimalen Keimschutz bei gleichzeitiger Reinigung des Schauglases ohne Unterbrechung der Wasserversorgung.

Technische Daten:

Rohranschluss	1 ½	Zoll

Nenndurchfluss*	20	m³/h

Netzanschluss	230 V, 50	Hz

Einbaulänge	252	mm

Standardmaschenweite	0,1	mm

Modell	JFXL-ATP 1½"

Bestellnummer	8020532

Auch mit Sondermaschenweite 0,03/0,32 und 0,5 mm lieferbar.

* Für Trinkwasser bei sauberem Filter und 0,2 bar Druckverlust. Bei Brauchwasser und stärker verschmutztem Wasser ist eine Fachberatung erforderlich!