JUDO Siebkorbfilter JSKF

Siebkorbfilter ohne Siebeinsatz zur Filtration von Heizungswasser gemäß ÖNORM H 5195-1 oder anderen Kreislaufwässern.

Ausführung: Gehäuse aus Grauguss mit höhengleichen Anschlussflanschen nach DIN 2532/33 Form B, innen grundiert, außen korrosionsbeständig mit Kunststoff beschichtet, Filterdeckel mit Schnellverschlussbügel zur Entnahme des Siebeinsatzes (als Zubehör mit separater Bestellnummer: Modell JSKF-S1 (25 µm) oder JSKF-S2 (50 µm) erhältlich), Entlüftungs- und Entleerungsschraube. Der Siebkorbfilter kann durch einen Magneteinsatz sowie einen Differenzdruckmanometer mit Grenzwertsignalgebern ergänzt werden.

Technische Daten:

Rohranschluss	200	DN

Wasserdurchfluss	280	m³/h

Druckverlust*	< 0,2	bar

Betriebstemperatur max.	100	°C

Betriebsdruck max.	6	bar

Einbaulänge	597	mm

Modell	JSKF DN 200

Bestellnummer	8057040

* bei Siebeinsatz 50 µm im sauberen Zustand