JUDO HEIFI-TOP

Rückspülbarer Heizungsfilter mit Entlüftungssystem, zur Schlammentfernung und Gas-Blasenabscheidung in Heizungssystemen.

Ausführung: Gehäuse aus Messing, integriertes hydrodynamisch optimiertes Schlamm- und Mikroblasen-Fangsystem mit Rundbürste aus gewelltem Edelstahldraht, eingebauter hochwertiger Schnellentlüfter, großes Handrad mit Kugelhahn zur Betätigung der Rückspülung bei gleichzeitiger mechanischer Abreinigung des Bürstenkörpers, Einbaudrehflansch aus Messing mit Bajonettanschluss mit Verschraubung, Gewindeanschluss nach DIN EN 10226-1, Dämmschalen aus EPP.

Technische Daten:

Rohranschluss	1½ *	Zoll

Nenndurchfluss	6	m³/h

Druckverlust bei Nenndurch-

fluss (bei 80°C)	0,10	bar

bis zu einer Heizleistung von ca.	150	kW

Max. Temperatur des Zulaufwassers	90	°C

Betriebsdruck max.	10	bar

Einbaulänge	252	mm

Modell	JHF-T 1 ½“

Bestellnummer	8060033

* 2 JHF-T 1“ mit Parallel-Einbaudrehflansch