JUDO HEIFI-AIR-FREE Heizungswasser-Entgasungssystem JHAF 60

Automatisches Vakuum-Entgasungssystem im Teilstrom von Heiz-, Solar- und Kühlwassersystemen.

Ausführung: Betriebsbereit vorgefertigte kompakte Einheit, intern hydraulisch verrohrt und elektrisch verdrahtet, wartungsfreundlich, zur Aufnahme folgender Baugruppen: Heißwasser-Vorfilter, Edelstahl-Sprührohr zur Vakuumerzeugung mit Entgasungsventil, geräuscharme Rotationspumpe, zwei Magnetventile zur Absperrung der jeweiligen Zulaufrichtung, außenliegender Anschluss für optionale Nachspeisung, speicherprogrammierbare Steuerung für vollautomatischen Betrieb.

Technische Daten:

Rohranschluss IG	¾ 	Zoll

Systemdruck	1,5-5	bar

Max. Umwälzleistung (bei 2 bar)	60	l/h

Max. Mediumstemperatur	60	°C

Umgebungstemperatur	0-40	°C

Spannungsversorgung 	230 ± 10 % 	V

Frequenz	50	Hz

Abmessungen

- Breite	390	mm

- Höhe	870	mm

- Tiefe	385	mm

Gewicht ca.	25	kg

Modell	JHAF 60

Bestellnummer	8060088