JUDO MAFI Magnetitfilter JMFI 1 ¼"

Effektiver Schutz mit Magnetkraft und Zentrifugalwirkung, zur Abtrennung von magnetischen, nichtmagnetischen Partikeln und Luft aus Heizungssystemen.

Lieferumfang: Gehäuse aus hochwertigem Heißwasser beständigem Kunststoff mit Isolierschalen aus EPP, speziellem Strömungseinsatz zur effektiven Partikelabscheidung über Zentrifugalkräfte, Sedimentationskammer zur Zwischenspeicherung abgeschiedener Partikel. Die Magnetitabscheidung wird verstärkt durch abziehbaren Einsatz mit Hochleistungsmagneten, Kugelhahn aus Messing zur Entleerung der Sedimentationskammer, mit Schraubdeckel (wahlweise Schlauchtülle). Betätigung des Kugelhahns erfolgt zur Sicherheit über Kupplung in Schraubdeckel, Entlüftungsventil aus Messing, Einbaudrehflansch mit patentiertem Bajonettanschluss aus Messing mit Verschraubung (Gewindeanschluss nach DIN-EN 10226-1).

Technische Daten:

Rohranschluss	1 ¼	Zoll

Nenndurchfluss	2	m³/h

Druckverlust bei Nenndurchfluss	0,15	bar

Bis zu einer Heizleistung von ca.	46	kW

Temperatur des Zulaufwassers max.	90	°C

Betriebsdruck max. 	6	bar

Einbaulänge	230	mm

Modell	JMFI 1 ¼"

Bestellnummer	8060085