JUDO MAFI Magnetitfilter JMFI 1½"

Effektiver Schutz mit Magnetkraft und Zentrifugalwirkung, zur Abtrennung von magnetischen, nichtmagnetischen Partikeln und Luft aus Heizungssystemen.

Lieferumfang: Gehäuse aus hochwertigem Heißwasser beständigem Kunststoff mit Isolierschalen aus EPP, speziellem Strömungseinsatz zur effektiven Partikelabscheidung über Zentrifugalkräfte, Sedimentationskammer zur Zwischenspeicherung abgeschiedener Partikel. Die Magnetitabscheidung wird verstärkt durch abziehbaren Einsatz mit Hochleistungsmagneten, Kugelhahn aus Messing zur Entleerung der Sedimentationskammer, mit Schraubdeckel (wahlweise Schlauchtülle). Betätigung des Kugelhahns erfolgt zur Sicherheit über Kupplung in Schraubdeckel, Entlüftungsventil aus Messing, Einbaudrehflansch mit patentiertem Bajonettanschluss aus Messing mit Verschraubung (Gewindeanschluss nach DIN-EN 10226-1).

Technische Daten:

Rohranschluss	1½ *	Zoll

Nenndurchfluss	4	m³/h

Druckverlust bei Nenndurchfluss	0,15	bar

Bis zu einer Heizleistung von ca.	100	kW

Temperatur des Zulaufwassers max.	90	°C

Betriebsdruck max. 	6	bar

Einbaulänge	252	mm

Modell	JMFI 1½"

Bestellnummer	8060086

* 2 JMFI 1" mit Parallel-Einbaudrehflansch