JUDO Enthärtungspatrone SOFT 12000

als Enthärtungspatrone für die JUDO i-fill sowie als Ersatz für erschöpfte JUDO HEIFI-RESOFT Enthärtungseinheit (JHRS ab Baujahr Juni 2014).

Auch verwendbar für ältere Ausführungen, wenn bereits eine Nachrüstpatrone (8068016) im Einsatz ist.

Ausführung: Austauscherbehälter aus Kunststoff, Filterfüllung aus hochwertigem Kationenaustauscherharz.

Technische Daten:

Kapazität	12000	Liter x °dH

Max. Füllleistung	300	l/h

Kapazität bei 20°dH auf 0°dH	600	Liter

Kapazität bei 20°dH auf 8°dH	1000	Liter

Betriebsdruck max.	6	bar

Betriebstemperatur max.	30	°C

Modell	SOFT 12000

Bestellnummer	8068018