JUDO Enthärtungspatrone SOFT 60000

als Enthärtungspatrone für die JUDO i-fill (Anschlussset 8068532 erforderlich) sowie als Ersatz für die erschöpfte JUDO HEIFI-RESOFT Enthärtungseinheit (JHRS ab Baujahr Juni 2014).

Ausführung: Austauscherbehälter aus glasfaserverstärktem Kunststoff, gefüllt mit hochwertigem Kationenaustauscherharz.

Technische Daten:

Kapazität	60000	Liter x °dH

Max. Füllleistung	300	l/h

Kapazität bei 20 °dH ca.	3000	Liter

Betriebsdruck max.	6	bar

Betriebstemperatur max.	30	°C

Abmessungen:

- Durchmesser	250	mm

- Höhe	430	mm

Modell	SOFT 60000

Bestellnummer	8068530