JUDO Vollentsalzungspatrone PURE 7500

als Vollentsalzungspatrone für die JUDO i-fill sowie als Ersatz für erschöpfte JUDO HEIFI-REPURE Entsalzungseinheit (JHRP ab Baujahr Juni 2014).

Auch verwendbar für ältere Ausführungen, wenn bereits eine Nachrüstpatrone (8068017) im Einsatz ist.

Ausführung: Austauscherbehälter aus glasfaserverstärktem Kunststoff, gefüllt mit hochwertigem Mischbett-Ionenaustauscherharz.

Technische Daten:

Kapazität	7500	Liter x °dH

Max. Füllleistung	300	l/h

Kapazität bei 20°dH* ca.	375	Liter

Betriebsdruck max.	6	bar

Betriebstemperatur max.	30	°C

Modell	PURE 7500

Bestellnummer	8068019

* Als Berechnungsgrundlage dient die Gesamthärte des unbehandelten Rohwassers. Angabe der Kapazität bis 100 µS/cm.