JUDO HEIFI ÖNORM Füllblock PURE

Variables System zum Befüllen und Nachspeisen der Heizungsanlage mit entsalztem Wasser, nach ÖNORM EN 1717 und ÖNORM H 5195-1. Bestehend aus:

JUDO HEIFI-FÜL PLUS

Heizungs-Nachspeisestation nach ÖNORM EN 1717. Erlaubt eine dauerhafte Verbindung von Trinkwassernetz und Heizungssystem, gesichert durch Rohrtrenner Typ BA. Vermindert den Eintrag von Sauerstoff. Über den eingebauten Druckminderer wird der Druck konstant gehalten und bei abfallendem Druck wird nachgespeist. Die HEIFI-FÜL PLUS Heizungs-Nachspeisestation besteht aus zwei Absperrventilen (ein- und ausgangsseitig), Druckminderer, Manometer und Rohrtrenner Typ BA.

Modell	JHF-F PLUS ¾"

Integrierter Feinfilter

für die ÖNORM H 5195-1 konforme Heizungsbefüllung.

Filtergewebe aus Edelstahl 25 µm.

JUDO HEIFI-Füllblock PURE JHFB-P

Einheit für den Festeinbau, zur Enthärtung des Füll- und Ergänzungswassers für Warmwasserheizungsanlagen nach ÖNORM H 5195-1. Mit Überwachung der Kapazitäten von JUDO Entsalzungspatronen Typ PURE.

Ausführung: Innovatives Gehäuse zum waagrechten Anschluss an die Rohrleitung, aus hochwertigem Kunststoff mit Isolierschalen aus EPP. Behälteranbindung unten mit 2,5"-Außengewinde zum Anschluss von JUDO Enthärtungspatronen oder JUDO-Adapter für bodenstehende JUDO Enthärtungspatrone mit hoher Kapazität.

Mit integriertem Turbinenwasserzähler zur Erfassung der Füll- und Ergänzungswassermenge, Leitfähigkeitsmesssonde zur Erfassung der Produktwasserleitfähigkeit. Folientastatur zur Eingabe von Patronentyp und Rohwasserhärte, LCD-Display zur Anzeige der Restkapazität, Produktwasserleitfähigkeit und Meldung bei Kapazitätsüberschreitung, Ausgang zur Ansteuerung eines externen Melderelais. Spannungsversorgung über 2 Stück Microbatterien 1,5 V (AAA), ausgangsseitiger Absperrkugelhahn und Probenahmeventil. Alle Materialien sind geeignet für den Einsatz im entsalzten Wasser.

Modell	JHFB-P

Technische Daten ÖNORM Füllblock:

Rohranschluss (AG m.V.)	¾	Zoll

Max. Füllleistung	300	l/h

Betriebsdruck max.	6	bar

Betriebstemperatur max.	30	°C

Einbaulänge	497	mm

Einbautiefe (Mitte Rohr)	75	mm

Gesamthöhe (ohne Patrone)	228	mm

Modell	HEIFI ÖN Füllblock PURE JHÖNFB-P

Bestellnummer	8068540