JUDO Rückspül-Schutzfilter SPEEDY-EXPRESS CONTROL

mit patentiertem Keramik-Spülventil nach DIN EN 13443-1 und DIN 19628; mit DIN-DVGW-Prüfzeichen; zur Filtration von feinkörnigen und festen Verunreinigungen im Wasser, die als Belüftungselemente Korrosionen in wasserführenden Rohrleitungen auslösen und zu Funktionsstörungen an Kontroll- und Regelorganen führen können.

Ausführung: Filtergehäuse aus hochwertigem Kunststoff PN 16, Einbau-Drehflansch mit patentiertem Bajonettanschluss aus Messing mit Verschraubungen (Gewindeanschluss nach DIN EN 10226-1), waagerechter oder senkrechter Einbau möglich; Filtergewebe aus Edelstahl, Rückspüleinheit, großes Handrad zur Rückspülung bei gleichzeitiger Reinigung des Schauglases. Mit integriertem freien Auslauf und patentiertem Keramik-Spülventil mit Schlauchanschluss, mit integrierter Rückspülmonatsanzeige.

Technische Daten:

Rohranschluss	1 ½	Zoll

Nenndurchfluss* bei (p 0,2 (0,5) bar	6,8 (11,2)	m³/h

Betriebsdruck max.	16	bar

Betriebstemperatur max.	30	°C

Maschenweite	0,1	mm

Baulänge	252	mm

Modell	JSY-EC 1 ½”

Bestellnummer	8070676

* für Trinkwasser bei sauberem Filter