JUDO Wechselfilter HELVETIA

nach DIN EN 13443-1 und DIN 19628, mit DIN-DVGW-Prüfzeichen; für Wasser bis 30 °C.

Ausführung: Filterglocke aus hochwertigem Kunststoff PN 16, mit Filtergehäuse aus Messing, Gewindeanschluss nach DIN EN 10226-1, Doppel-Filterkerze mit Filtergewebe aus Edelstahl, Abdeckhaube mit Monatsanzeige für Austausch des Filtereinsatzes. Außengewinde mit Verschraubung.

Technische Daten:

Rohranschluss	1	Zoll

Nenndurchfluss* bei (p 0,2 (0,5) bar	4,8 (7,7)	m³/h

Einbaulänge Außengewinde mit

Verschraubung	195	mm

Maschenweite	0,1	mm

Modell	MHF 1"

Bestellnummer	8080020

* für Trinkwasser bei sauberem Filter