JUDO Wechselfilter HELVETIA

für die ÖNORM H 5195-1 konforme Heizungsbefüllung. Für Wasser bis 30 °C.

Ausführung: Filterglocke aus hochwertigem Kunststoff PN 16, mit Filtergehäuse aus Messing, Gewindeanschluss nach DIN EN 10226-1, Filtergewebe aus Edelstahl 25 µm, Abdeckhaube mit Anzeigeknopf für Austausch des Filtereinsatzes. Außengewinde mit Verschraubung.

Technische Daten:

Rohranschluss	1	Zoll

Nenndurchfluss* bei (p 0,2 (0,5) bar	4,8 (7,7)	m³/h

Druckverlust	0,2	bar

Einbaulänge (AG m.V.)	195	mm

Maschenweite	25	µm

Modell	MHF 1“

Bestellnummer	8080047

* für Trinkwasser bei sauberem Filter