JUDO Rückspül-Schutzfilter JRSF DN 100

nach DIN EN 13443-1 und DIN 19628; für Wasser bis 30 °C, zur Filtration von feinkörnigen und festen Verunreinigungen im Wasser.

Nenndurchfluss bei Δp 0,2 (0,5) bar: 51 (72) m3/h

Maschenweite: 0,1 mm

Bestell-Nr. 8102023/3