JUDO Heißwasser Rückspül-Schutzfilter JRSF-HW

zur Filtration von feinkörnigen und festen Verunreinigungen im Wasser, die als Belüftungselemente Korrosionen in warmwasserführenden Rohrleitungen auslösen und zu Funktionsstörungen an Kontroll- und Regelorganen führen können.

Ausführung: Heißwasserbeständiges Gehäuse aus hochwertigem Grauguss PN 10, mit Flanschanschluss nach DIN EN 1092, innen und außen sandgestrahlt und korrosionsbeständig mit Kunststoff beschichtet, ohne Schaugläser, zwei Filterkammern mit je einem Dauerfiltereinsatz, Filter- und Stützgewebe aus Edelstahl, Mehrwegeventil mit Handhebel zum Einstellen der Betriebs- und Rückspülstellungen, Rückspülung mit filtriertem Wasser, Spülventil, mit Manometeranschluss (2 x 1/4").

Technische Daten:

Rohranschluss	100	DN

Nenndurchfluss*	58	m³/h

Betriebsdruck max.	10	bar

Betriebstemperatur max.	85	°C

Spülventil	1 ¼	Zoll

Einbaulänge	414	mm

Maschenweite	0,32	mm

Fließdruck min.	1,5	bar

Differenzdruck max.	2	bar

Modell	JRSF-HW DN 100

Bestellnummer	8102033

Auch mit Sondermaschenweite 0,5 und 1,0 mm lieferbar.

* für Trinkwasser bei sauberem Filter bei 0,2 bar Druckverlust