JUDO PURE@TAP Untertischwasserfilter

für Wasser bis 30 °C.

Ausführung: Filterglocke aus hochwertigem Kunststoff, mit Filtergehäuse aus Messing verchromt, Eckventilanschlussstück mit Hahn 3/8’’, 8 mm Schläuche, Aktivkohle- und Mikrofilterkerze, Abdeckhaube mit Anzeigeknopf für Kerzenwechsel, Wandhalterung und Rückflussverhinderer.

Technische Daten:

Rohranschluss Eingang (IG)	3/8	Zoll

Rohranschluss Ausgang (AG)	3/8	Zoll

Durchfluss* bei 2 bar	2	l/min

Betriebsruck min./max.	1/3,5	bar

Gesamtleistung* der Filterkartuschen	2.000	Liter

Austauschintervall* der Filterkartuschen	4-6	Monate

Effektive Filterschärfe	0,2 µm

Entfrenungswert von Bakterien

E.coli, Vibro Cholera, Shighella,

Salmonella Typhi, Klebsiella Terrigena,

Cryptosporidium, Giardia	> 99,99	%

Einbaulänge	240	mm

Modell	PURE@TAP

Bestellnummer	8115029

* Die Leistung ist abhängig von der Wasserqualität