JUDO i-dos Dosierpumpe

nach DIN EN 14812 und DIN 19635-100, mit DIN-DVGW-Prüfzeichen; zur mengenproportionalen Dosierung von JUDO JUL-Minerallösungen zur Trinkwasserbehandlung, die geeignet sind, Korrosionsschäden und Wassersteinablagerungen in Kalt- und Warmwasser-Versorgungsanlagen zu verhindern. Zum Einbau in Kaltwasserleitungen.

Ausführung: Selbstentlüftende Kolbendosierpumpe (PN 10) mit verschleißarmem Elektrosynchronmotor-Antrieb, mit kontaktloser, elektronischer Proportional-Steuerung durch Wassermesser mit Hallsensor, Steuerungselektronik mit HD-Touchdisplay für die Bedienung und Überwachung sämtlicher Anlagenfunktionen, Dokumentation der dosierten Menge an JUL-Minerallösung. Möglichkeit der Anlagenfernsteuerung über Tablet. Automatische Erkennung der JUL-Minerallösung und des Füllstandes mittels RFID, Trockenlaufschutz, verbindende Kabel mit Steckernetzgerät, eingebaute Impfstelle mit Dosierschlauch, Einbau-Drehflansch mit patentiertem Bajonettanschluss aus Messing mit Verschraubung und Montagedeckel, Gewindeanschluss nach DIN EN 10226-1, Gehäuse aus Kunststoff. Ausgang für potenzialfreie Leermeldung (Signalübertragungskabel, Bestell-Nr. 8340067 erforderlich).

Technische Daten:

Rohranschluss	2	Zoll

Arbeitsbereich nach DIN EN 14812 und

DIN 19635-100

untere/obere Arbeitsgrenze	0,08-24	m³/h

Wasserdurchfluss pro Monat max.	1000	m³

Empfohlene Wohneinheiten	30-100

Druckverlust bei oberer Arbeitsgrenze	0,8	bar

Netzanschluss	230 V, 50	Hz

Einbaulänge	280	mm

Behälterinhalt	60	Liter

Dosiervolumen je Füllung	480-800	m³

Konnektivität	LAN, WLAN, Bluetooth 4.0, USB 3.0 und RFID

Modell	i-dos 60

Bestellnummer	8120024