JUDO E-Reihe-Filter Manuell

zur Reinigung und Entfärbung von schwebstoffbelastetem Trink- und Brauchwasser durch Mehrschichtfiltration für den diskontinuierlichen Betrieb.

Ausführung: Filterbehälter aus GfK mit praktischer separater Einfüllöffnung, Düsenstab mit Ober- und Unterdüse, übersichtlich angeordnete, manuell zu bedienende Einzelventile für Betrieb, Rück-

spülung und Erstfiltrat. Filterfüllung bestehend aus Quarzkies als Stütz- und Filtrationsschicht, sowie Anthrazit zur Raumfiltration.

Technische Daten:

Max. Durchflussleistung	3	m³/h

Normale Durchflussleistung	1,5	m³/h

Rückspülleistung erf.	3,5	m³/h

Betriebsdruck min./max.	3/6	bar

Wassertemperatur max.	30	°C

Anschlüsse:

- Rohwasser (PVC-Klebeanschluss)	1	Zoll

- gefiltertes Wasser (PVC-Klebeanschluss)	1	Zoll

- Rückspülwasser (PVC-Klebeanschluss)	1 ¼	Zoll

Erstfiltrat (PVC-Klebeanschluss)	¾	Zoll

Platzbedarf

- Länge	1200	mm

- Breite	900	mm

- Höhe	2500	mm

Modell	JEF-MF 3 K-M

Bestellnummer	8360473