JUDO E-Reihe-Filter Automatik

zur Teilentsäuerung von eisen- und manganfreiem Trink- und Brauchwasser über calciumkarbonathaltigem Filtermaterial für den diskontinuierlichen Betrieb. Die Montage des Filters erfolgt überlicherweise hinter dem Druckwindkessels, der gleichzeitig als Rückspülvorlage genutzt wird.

Steuerart zeitabhängig: Programmierbare elektrische Steuerung mit vollautomatischem Rückspülprogramm. Auslösung auch von Hand möglich.

Ausführung: Filterbehälter aus GfK mit praktischer Einfüllöffnung, Zentralsteuerventil und Düsenstab. Ober- und Unterdüse. Filterfüllung aus speziellem Entsäuerungsmaterial (JUDOFILT-CA), das neben der Entsäuerung eine gewisse Aufhärtung des Wassers bewirkt.

Hinweis: JUDOFILT-CA wird bei der Teilentsäuerung aufgezehrt und

muss daher regelmäßig ergänzt werden, i.d.R. 1 mal pro Jahr.

Technische Daten:

Max. Durchflussleistung	3	m³/h

Normale Durchflussleistung	1,5	m³/h

Rückspülleistung erf.	3,5	m³/h

Betriebsdruck min./max.	3/6	bar

Wassertemperatur max.	30	°C

Rohranschluss (PVC-Klebeanschluss)	1	Zoll

Netzanschluss	230 V / 50	Hz

Platzbedarf

- Länge	800	mm

- Breite	800	mm

- Höhe	2500	mm

Modell	JEF-S 3 K-A

Bestellnummer	8120098