JUDO E-Reihe-Filter Manuell

zur Restentchlorung und Geschmacksverbesserung von klarem, farblosem, praktisch eisen- und manganfreiem Trink- und Brauchwasser durch Adsorption über Aktivkohle im diskontinuierlichen Betrieb.

Ausführung: Filterbehälter aus GfK mit praktischer separater Einfüllöffnung, Düsenstab mit Ober- und Unterdüse, übersichtlich angeordnete, manuell zu bedienende Einzelventile für Betrieb, Rück-

spülung und Erstfiltrat. Filterfüllung bestehend aus Quarzkies als Stützschicht und hochaktivierter Aktivkohle.

Hinweis: Aus hygienischen Gründen sollte die Aktivkohle alle 6 Monate ausgetauscht werden.

Technische Daten:

Max. Durchflussleistung	6	m³/h

Normale Durchflussleistung	3	m³/h

Rückspülleistung erf.	7,5	m³/h

Betriebsdruck min./max.	3/6	bar

Wassertemperatur max.	30	°C

Anschlüsse:

- Rohwasser (PVC-Klebeanschluss)	1 ¼	Zoll

- gefiltertes Wasser (PVC-Klebeanschluss)	1 ¼	Zoll

- Rückspülwasser (PVC-Klebeanschluss)	1 ½	Zoll

Erstfiltrat (PVC-Klebeanschluss)	¾	Zoll

Platzbedarf

- Länge	1300	mm

- Breite	1100	mm

- Höhe	2600	mm

Modell	JEF-AK 6 K-M

Bestellnummer	8360460