JUDO E-Reihe-Filter Automatik

zur Entfernung von Eisen und Mangan aus belastetem Trink- und Brauchwasser über katalytischem Filtermaterial für den diskontinuierlichen Betrieb. Die Montage des Filters erfolgt üblicherweise hinter dem Druckwindkessel, der gleichzeitig als Rückspülvorlage genutzt wird.

Steuerart zeitabhängig: Programmierbare elektrische Steuerung mit vollautomatischem Rückspülprogramm. Auslösung auch von Hand möglich.

Ausführung: Filterbehälter aus GfK mit praktischer Einfüllöffnung, Zentralsteuerventil und Düsenstab, Ober- und Unterdüse. Filterfüllung bestehend aus Quarzkies als Stützschicht und JUDO-FILT-KAT PLUS, das mit einer Lösung aus Kaliumpermanganat regeneriert wird, als Filterschicht. Zusätzlich sind eine Dosieranlage vom Typ JWD-KH 5-50 für Kaliumpermanganat zur kontinuierlichen Regeneration und Kaliumpermanganat als Betriebsmittel erforderlich. Bei Sauerstoffgehalten unter 4 mg/l muss das Brunnenwasser zusätzlich über unsere Oxidationseinrichtung JO 5 belüftet werden.

Technische Daten:

Max. Durchflussleistung	2	m³/h

Normale Durchflussleistung	1,5	m³/h

Rückspülleistung erf.	3	m³/h

Betriebsdruck min./max.	3/6	bar

Wassertemperatur max.	30	°C

Rohranschluss (PVC-Klebeanschluss)	1	Zoll

Netzanschluss	230 V / 50	Hz

Platzbedarf

- Länge	1300	mm

- Breite	850	mm

- Höhe	2500	mm

Modell	JEF-EM 2 K-A

Bestellnummer	8127737