JUDO ZEWA-WASSERSTOP

nach DVGW VP 638 Prüfung beantragt; zentrale Wasserüberwachungs-Armatur für Wasser bis 30°C.

Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff PN 16, Einbaudrehflansch mit patentiertem Bajonettanschluss aus Messing mit Verschraubung, Gewindeanschluss nach DIN EN 10226-1, Motorventil zum Abstellen des Wasserdurchflusses bei Überschreitung folgender Kriterien: Gesamtwassermenge, maximaler Wasserdurchfluss, Entnahmezeit und Urlaubsschaltung. Elektronische Steuerung mit Leuchtdioden-Anzeige, Auf-/Zu-Taste, Anzeige der Abschaltursache, Stand-by-Funktion, Notstromversorgung durch Batterien, Melderelais für Schaltzustand des Wasserstops und Störmeldungen, RS 232-Schnittstelle, Anschlussklemme zur Fernbedienung und Netzgerät 230 V/50 Hz.

Technische Daten:

Rohranschluss	1 ¼	Zoll

Nenndurchfluss	6,0	m³/h

Druckverlust 	0,7	bar

Einbaulänge	230	mm

Modell	JZW 1 ¼"

Bestellnummer	8140003