JUDO ECO-SAFE Leckageschutz JES

für Wasser bis 30 °C; nach DVGW VP 638.

Der ECO-SAFE wird einfach zwischen Einbau-Drehflansch JQE und JUKO oder SPEEDY (Manuell und Automatik) geflanscht.

Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff PN 16, Abdeckhaube weiß, Absperrventil, Stellmotor zum Abstellen des Wasserdurchflusses bei Überschreitung folgender Kriterien: Gesamtwassermenge, maximaler Wasserdurchfluss, Entnahmedauer und Urlaubsschaltung. Elektronische Steuerung mit übersichtlicher Leuchtdioden-Anzeige, Auf-/Zu- Taste, Anzeige der Abschaltursache und Stand-by-Funktion, inkl. Zwischenflansch zum Anschluss an JUKO-EC, JUKOMAT-EC, SPEEDY-EC und SPEEDYMAT-EC.

Technische Daten:

Zur Kombination mit	EXPRESS CONNECTION-Klasse

geeignet für JQE	¾’’ - 1 ¼’’

Nenndurchfluss	4,0	m³/h

Druckverlust	0,5	bar

Netzanschluss	230 V, 50	Hz

Einbautiefe	115	mm

Modell	JES

Bestellnummer	8140010

(Filter, JQE sind im Lieferumfang nicht enthalten)