JUDO PRO-SAFE Leckageschutz JPS

für Wasser bis 30 °C; nach DVGW VP 638.

Der PRO-SAFE wird einfach zwischen Einbau-Drehflansch JQE und PROFI, PROFIMAT, PROMI, PROMIMAT oder SPÜLI-PLUS geflanscht.

Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff PN 16, Abdeckhaube silber lackiert, Absperrventil, Stellmotor zum Sperren des Wasserdurchflusses bei Überschreitung folgender Kriterien: Gesamtwassermenge, maximaler Wasserdurchfluss, Entnahmedauer und Urlaubsschaltung. Elektronische Steuerung mit übersichtlicher Leuchtdioden-Anzeige, Auf-/Zu-Taste, Anzeige der Abschaltursache und Stand-by-Funktion, inkl. Zwischenflansch zum Anschluss an PROFI-QC, PROFIMAT-QC, PROMI-QC und PROMIMAT-QC

Technische Daten:

geeignet für JQE	¾’’ - 1 ¼’’

Nenndurchfluss	4,0	m³/h

Druckverlust	0,5	bar

Netzanschluss (Steckernetzgerät)	230 V, 50	Hz

Einbautiefe	115	mm

Modell	JPS

Bestellnummer	8140011

(Filter, JQE sind im Lieferumfang nicht enthalten)