JUDO Enthärtungsanlage CONTISOFT JCS 5

nach DIN EN 14743 und DIN 19636-100. Mit DVGW-geprüften Einzelmodulen und hygienisch optimalen stagnationsfreien Betriebsabläufen, wird zur Enthärtung durch Ionenaustausch von klarem, eisen- und manganfreiem Trink- und Brauchwasser eingesetzt.

Ausführung: Anlage bestehend aus zwei absperrbaren Einzelmodulen (PN 10), mit hochwertigem monosphärem Ionenaustauscherharz in Lebensmittelqualität gefüllt zur optimalen Wasserverteilung und Minimierung von Druckverlust und Regeneriermittelaufwand, mit mengenabhängiger Steuerung, hunderttausendfach bewährter, verschleißfreier Keramikscheiben-Technologie für lebenslang programmierte Betriebsabläufe, Steuerungselektronik mit LED-Anzeige aller Betriebs- und Regenerationszustände, sowie manueller Auslösung der Regeneration, Zwangsregeneration nach spätestens 96 Stunden und Anlagenhygienisierung durch eingebaute Desinfektionseinrichtung mit platinierten Titanelektroden, separate Salzlöse- und Vorratsbehälter mit kontinuierlicher Solebevorratung, komplett mit interner Anlagenverrohrung, Resthärteverschneidung und gemeinsamem Umgehungsventil.

Auf Wunsch auch mit potentialfreien Kontakten (Bestell-Nr. 8200345) für die Fernübertragung der Störmeldung lieferbar (Mehrpreis).

Technische Daten:

Nenndurchfluss von 20°dH auf 8°dH	4	m³/h

max. Anzahl der Wohneinheiten	12

Druckverlust bei Nenndurchfluss

(20°dH auf 8°dH)	0,8	bar

Rohranschluss 	1 ¼	Zoll

Nennkapazität	1,8	mol

Inhalt Salzvorratsbehälter	80	kg

Salzverbrauch je Regeneration	0,4	kg

Abwasser je Regeneration	39	Liter

Betriebsdruck max.	7	bar

Fließdruck min.	2	bar

Netzanschluss	230 V, 50	Hz

Leistungsaufnahme max.	30	Watt

Betriebstemperatur max.	30	°C

Betriebsgewicht mit kompl. Salzfüllung	142	kg

Versandgewicht	50	kg

Abmessungen:

- Einbaulänge Einbaudrehflansch	230	mm

- Breite	980	mm

- Tiefe	460	mm

- Höhe	1060*	mm

Modell	JCS 5

Bestellnummer	8200370

* Wenn die Salzvorratsbehälter unter der Enthärtereinheit stehen.