JUDO Vollautomatischer Kalkschutz i-balance

mit DVGW-Prüfzeichen.

Vollautomatische Kalkschutzanlage (DVGW-geprüfte Kalkschutzfunktion) mit i-guard (der intelligenten Qualitätssicherung zur Überwachung der Rohwasserqualität und Kontrolle des Wirkungsgrades im Kristallgenerator), i-matic (der intelligenten, vollautomatischen Steuerung) und i-safe (dem intelligenten Leckageschutz für das Einfamilienhaus); ohne hygienisch-kritischen Kartuschenwechsel.

Ausführung: Formschönes, stabiles Gehäuse PN 10; integrierter Wasserzähler; elektrolytisch arbeitender patentierter Impfkristallgenerator mit qualitätsabhängiger Steuerung und mikroprozessorgeregeltem Behandlungsstrom. VDE-geprüftes Netzgerät; mit zwei Stellmotoren zur automatischen Kathodenabreinigung und Ableitung des überschüssigen Kalks in die Abflussleitung, integriertem Siphon (ø 50 mm) nach DIN EN 1717, Betriebs- und Funktionsanzeige durch LCD-Display mit Folientastatur und integriertem Leckageschutz für das Einfamilienhaus, patentiertes Safety-Modul zur Beendigung des Spülvorgangs bei Stromausfall. Einschließlich Einbau-Drehflansch mit patentiertem Bajonettanschluss mit Verschraubung und Montagedeckel, potenzialfreie Störmeldung.

Technische Daten:

Rohranschluss	¾	Zoll

Nenndurchfluss	1,5	m³/h

max. Anzahl der Wohneinheiten	1

Druckverlust bei Nenndurchfluss	0,2	bar

Betriebsdruck max.	7	bar

max. Temperatur des Zulaufwassers	30	°C

Leistungsaufnahme

- ohne Wasserdurchfluss	< 1	Watt

- mit Wasserdurchfluss	max.10	Watt

Netzanschluss	230 V, 50	Hz

Abmessungen:

- Breite	390	mm

- Höhe	625	mm

- Tiefe bis Rohrmitte	385	mm

- Tiefe bis Rohrmitte mit JQX	450	mm

Modell	i-balance ¾’’

Bestellnummer	8210436

* nur während der Wasserentnahme

Ein Abwasseranschluss ist empfehlenswert!