JUDO JULIA Dosierpumpe

mit DIN-DVGW-Prüfzeichen nach DIN EN 14812 und DIN 19635-100; zur mengenproportionalen Dosierung von JUDO JUL-Minerallösungen zur Trinkwasserbehandlung, die geeignet sind, Korrosionsschäden und Wassersteinablagerungen in Kalt- und Warmwasser-Versorgungsanlagen zu verhindern. Zum Einbau in Kaltwasserleitungen.

Ausführung: Selbstentlüftende Kolbendosierpumpe (PN 10) mit verschleißarmem Elektrosynchronmotor-Antrieb, Dosiervolumen einstellbar, mit kontaktloser, elektronischer Proportional-Steuerung durch Wassermesser mit Hallsensor, Funktions- und Störanzeige, Leermeldung durch Leuchtdiode und Summer, Trockenlaufschutz, verbindende Kabel mit Steckernetzgerät, eingebaute Impfstelle mit Dosierschlauch, Einbau-Drehflansch mit patentiertem Bajonettanschluss aus Messing mit Verschraubung und Montagedeckel, Gewindeanschluss nach DIN EN 10226-1, Gehäuse aus Kunststoff, mit Leerbehälter.

Technische Daten:

Rohranschluss	1 ½	Zoll

Arbeitsbereich nach DIN 19635

untere/obere Arbeitsgrenze	0,08-24	m³/h

Wasserdurchfluss pro Monat max.	400	m³

Empfohlene Wohneinheiten	10-40

Druckverlust bei oberer Arbeitsgrenze	0,8	bar

Netzanschluss	230 V, 50	Hz

Einbaulänge	255	mm

Behälterinhalt	25	Liter

Dosiervolumen je Füllung	200-330	m³

Modell	JJP 25

Bestellnummer	8309073