JUDO Multiflex Disc Filter

zur Filtration von feinkörnigen und festen Verunreinigungen von Brauchwasseranwendungen.

Automatisch rückspülende Filtersysteme mit kombinierbaren Multiflex-Filterelementen. Die Filtration findet an gepressten Filterscheiben von außen nach innen statt. Die hocheffiziente Rückspülung (0,5 - 1% der Filtratleistung) erfolgt von innen nach außen unter Öffnung der Filterscheibenpressung und deren Rotation im tangential gerichteten Spülwasserstrom. Modularer Aufbau, jederzeit erweiterbar.

Lieferumfang: Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyethylen (PE) mit variablen, umrüstbaren Filterfeinheiten im farbcodierten Scheibenpaket; Standardmaschenweite 130 µm; je Modul ein 3-Wege-Ventil in 2" zur automatischen Rückspülung nach Zeit- und Differenzdruckanforderung; manuelle Auslösung möglich; Verteilrohr aus HDPE; einschließlich Filtersteuerung.

Technische Daten:

Rohranschluss	200	DN

Nenndurchfluss*	192	m³/h

Betriebsdruck max.	6	bar

Rückspüldruck min.	1,5	bar

Spülwasserbedarf	2,5	l/s

Rückspülwasser	9	m³/h

Rückspülvolumen je Filterelement ca.	75 - 112

Anzahl der Filterelemente	8

Betriebstemperatur	35	°C

Netzanschluss	230	Volt

50	Hz

Abmessungen:

- Einbaulänge	2.410	mm

- Tiefe	830	mm

- Höhe	1.195	mm

Standardmaschenweite	130	µm

Modell	JMDF 8

Bestellnummer	8312008

Auch mit Sondermaschenweite 20, 50, 100 und 200 µm lieferbar.

* Für Brauchwasser bei sauberem Filter und 0,25 bar Druckverlust. 
 Durchflussminderung abhängig vom Verschmutzungsgrad des Wassers.