JUDO JULIA WADOS Dosierpumpenanlage

für Kaltwasser zur mengenproportionalen Dosierung von nicht aggressiven und nicht ausgasenden Chemikalienlösungen direkt aus dem Transportgebinde.

Ausführung: Selbstentlüftende Kolbendosierpumpe mit Synchronmotor, Dosiervolumen schrittweise einstellbar, Ansteuerung extern über Spannungsversorgung, Kontaktwasserzähler mit integrierter Kaltwasserimpfstelle und 2 m Dosierschlauch (( 4 mm), Sauglanze mit Trockenlaufschutz, Einbau-Drehflansch (JQE) mit Bajonettanschluss mit Verschraubung, zum Einbau in Kaltwasserleitungen, verbindende Kabel und Steckernetzgerät (interne Kleinspannung), Dosier- und Störanzeige, potenzialfreie Sammelstörmeldung (Leermeldung bzw. Pumpenstörung; JULIA-Signalübertragungskabel erforderlich).

Technische Daten:

Max. Durchfluss kurzfristig Qmax	10	m³/h

Druckverlust bei max. Durchfluss	0,9	bar

Dauerdurchfluss QN	6	m³/h

Druckverlust bei Dauerdurchfluss	0,35	bar

Durchfluss Qmin	70	l/h

Rohranschluss	1 ¼	Zoll

Netzanschluss	230 V, 50	Hz

Dosierpumpe Typ	1,1-10

Max Gegendruck	10	bar

Für JUDO-Transportgebinde	25	Liter

Betriebstemperatur max.	35	°C

Modell	JJWT 10 K

Bestellnummer	8330115