JUDO WADOS-T Dosierpumpenanlage

für Kaltwasser, zur mengenproportionalen Dosierung von Chemikalienlösungen, entnommen direkt aus dem Transportgebinde. Steuerung durch Kontaktwasserzähler.

Ausführung: Kolbenmembrandosierpumpe mit drehzahlgeregeltem Schrittmotor, selbstsaugend, stufenlos einstellbar, Montageplatte, Kontaktwasserzähler, Steuersignalübertragungskabel, Sauggarnitur mit Vorleer- und Leermeldung, Kaltwasserimpfstelle aus PVC sowie 2 m Dosierschlauch (PTFE). Ausgang für potenzialfreie Vorleermeldung, Stör-/Leermeldung (Leermeldeübertragungskabel erforderlich).

Technische Daten:

Wasserdurchfluss:

- maximal	30	m³/h

- normal	15	m³/h

- minimal	0,6	m³/h

Druckverlust bei Nenndurchfluss norm.	0,2	bar

Impulsfolge	2,5	Liter

Rohranschluss	50	DN

Impfstellenanschluss	½	Zoll

Dosierpumpe	Typ	6D-10

Gegendruck max.	10	bar

Netzanschluss	230 V, 50	Hz

Betriebstemperatur max.	35	°C

Modell	JWT-K 30

Bestellnummer	8330121