JUDO WADOS Dosierpumpenanlage

für Kaltwasser, mit Chemikalien-Löse- und Vorratsbehälter und Handmischer zur mengenproportionalen Dosierung von Chemikalienlösungen. Steuerung durch Kontaktwasserzähler.

Ausführung: Kolbenmembrandosierpumpe mit drehzahlgeregeltem Schrittmotor, selbstsaugend, stufenlos einstellbar, Kontaktwasserzähler, Steuersignalübertragungskabel, Chemikalien-Löse- und Vorratsbehälter aus Kunststoff mit Handmischer, Dosierpumpe auf Behälter montiert, Sauggarnitur mit Vorleer- und Leermeldung, Kaltwasserimpfstelle aus PVC sowie 2 m Dosierschlauch (PTFE). Ausgang für potenzialfreie Vorleermeldung, Stör-/Leermeldung (Leermeldeübertragungskabel erforderlich).

Technische Daten:

Wasserdurchfluss:

- maximal	5	m³/h

- normal	2,5	m³/h

- minimal	0,05	m³/h

Druckverlust bei Nenndurchfluss norm.	0,2	bar

Impulsfolge	0,5	Liter

Rohranschluss	¾	Zoll

Impfstellenanschluss	½	Zoll

Dosierpumpe	Typ	6D-10

Gegendruck max.	10	bar

Inhalt Dosierbehälter	50	Liter

Netzanschluss	230 V, 50	Hz

Betriebstemperatur max.	35	°C

Modell	JWD-KH 5-50

Bestellnummer	8330123