JUDO UNIDOS Dosierpumpenanlage

für Kaltwasser, mit Chemikalien- Löse- und Vorratsbehälter und Handmischer, zur Dosierung von Chemikalienlösungen. Die Steuerung kann je nach Anwendung wahlweise durch Wasserzählerkontakt, Analogsignal und über Fernschaltung erfolgen.

Ausführung: Kolbenmembrandosierpumpe mit drehzahlgeregeltem Schrittmotor, selbstsaugend, stufenlos einstellbar, komfortable Bedieneinheit mit Graphikdisplay und Klartextmenü für alle Dosierfunktionen; Chemikalien-Löse- und Vorratsbehälter aus Kunststoff mit Handmischer, Sauggarnitur mit Vorleer- und Leermeldung, Dosierpumpe auf Behälter montiert. Kaltwasserimpfstelle aus PVC sowie 2 m Dosierschlauch (PTFE). Eingang für Analogsignal, Wasserzählerkontakt oder Fernschaltung Ein/Aus (Steuersignalübertragungskabel erforderlich). Ausgang für potenzialfreie Vorleermeldung, Stör-/Leermeldung (Leermeldeübertragungskabel erforderlich).

Technische Daten:

Förderleistung max.	9	l/h

Gegendruck max.	7	bar

Impfstellenanschluss	½	Zoll

Netzanschluss	230 V, 50	Hz

Analogeingang	0/4 - 20	mA

Betriebstemperatur max.	35	°C

Inhalt Dosierbehälter	200	Liter

Dosierpumpe	Typ	9D-7

Modell	JUD-KH 9-200

Bestellnummer	8330136