JUDO UNIDOS Dosierpumpenanlage

für Heißwasser, mit Chemikalien- Löse- und Vorratsbehälter und Handmischer, zur Dosierung von Chemikalienlösungen. Die Steuerung kann je nach Anwendung wahlweise durch Wasserzählerkontakt und über Fernschaltung erfolgen.

Ausführung: Kolbenmembrandosierpumpe mit drehzahlgeregeltem Schrittmotor, selbstsaugend, stufenlos einstellbar; Chemikalien-Löse- und Vorratsbehälter aus Kunststoff mit Handmischer, Dosierpumpe auf Behälter montiert, Sauggarnitur mit Vorleer- und Leermeldung, Heißwasserimpfstelle aus Edelstahl mit Kühlstrecke sowie 2 m Dosierschlauch (PTFE). Eingang für Wasserzählerkontakt oder Fernschaltung Ein/Aus (Steuersignalübertragungskabel erforderlich). Ausgang für potenzialfreie Vorleermeldung, Stör-/Leermeldung (Leermeldeübertragungskabel erforderlich).

Technische Daten:

Förderleistung max.	6	l/h

Gegendruck max.	10	bar

Netzanschluss	230 V, 50	Hz

Impfstellenanschluss	½	Zoll

Betriebstemperatur max.	35	°C

Inhalt Dosierbehälter	100	Liter

Dosierpumpe	Typ	6D-10

Modell	JUD-HH 6-100

Bestellnummer	8330137