JUDOMAT Heißwasser-Enthärtungsanlage

zur Enthärtung durch Ionenaustausch von klarem, farblosem, eisen- und manganfreiem Heißwasser bis 70°C.

Ausführung: Behälter aus Edelstahl, Füllung aus hochwertigem Ionenaustauscherharz in Lebensmittelqualität, Zentralsteuerventil für automatische zeitabhängige Regeneration, die auch von Hand ausgelöst werden kann. Anschlussstück aus Ms, Salzlöse- und Vorratsbehälter mit Deckel aus schlagfestem Kunststoff, Zwischenboden, Soleventil, Saugleitung. Steuerungsart zeitabhängig: Programmierbare 7-Tage-Zeitschaltuhr zur vollautomatischen Steuerung der Regeneration, die auch von Hand ausgelöst werden kann.

Technische Daten*:

Durchflussleistung

- normal	1,5	m³/h

- maximal	2,1	m³/h

Kapazität	60	°dHxm³

11	mol

Druckverlust normal	0,4	bar

Rohranschluss	1	Zoll

Fließdruck min.	2	bar

Betriebsdruck max.	6	bar

Wassertemperatur max.	70	°C

Umgebungstemperatur max.	30	°C

Netzanschluss	230 V, 50	Hz

Salzverbrauch je Regeneration	3,5	kg

Inhalt Salzlösebehälter	100	Liter

Modell	JM 60 Z-HW

Bestellnummer	8334550

* Leistungsdaten bezogen auf 4 bar.