# JUDO Zentrifugalabscheider

zur Abscheidung von Feststoffpartikeln aus eisen- und manganfreiem Trink- und Brauchwasser mit einer Leitfähigkeit < 1000 µS/cm. Bei Zentrifugalabscheidern wird der Dichteunterschied zwischen den abzutrennenden Stoffen und dem zu reinigenden Wasser genutzt. Sie dienen daher idealerweise als Vorbehandlung vor Rückspül-Schutzfiltern zur Verlängerung der Standzeit und Rückspülintervalle. Kontinuierlicher Durchfluss bei mind. 70 – 100 % der max. Durchflussleistung. Benötigt Steuerluft bzw. Steuerwasser von 5,5 – 7 bar bei Verwendung der automatischen Abschlämmeinheit.

Lieferumfang: Zentrifugalabscheider als kompakt, geschlossene Funktionseinheit mit seitlichem Einlass und obenliegender Austrittsöffnung. Werkstoff Stahl St.37, lackiert, PN 10. (Edelstahlausführung auf  Anfrage).

Technische Daten:

Nenndurchfluss	9-17	m³/h

Empfohlener Wasserdurchfluss	> 11,9	m³/h

Druckverlust	0,3–0,9	bar

Betriebsdruck	10	bar

Rohranschluss (AG)	1 ½	Zoll

Abschlämmanschluss (AG)	¾	Zoll

Maximale Partikelgröße	9	mm

Maximale Wassertemperatur	40	°C

Modell	JZA 40

Bestellnummer	8360449