JUDO Rohrtrenner JRT-BA IL 1"

Bauart BA Inline, nach dem 3-Kammer-Prinzip mit 2 Rückflussverhinderern und belüftbarer Mitteldruckzone, zur Absicherung bis Flüssigkeitskategorie 4, gemäß DIN EN 1717 und DIN 1988-100, DVGW-geprüft.

Ausführung: Gehäuse aus Messing, Rückflussverhinderern aus Kunststoff, Membrane und Dichtungen aus EPDM und NBR, sonstige metallische wasserberührten Einbauteile aus Messing und Kunststoff. Lieferumfang mit Anschlussstutzen zur Funktionsüberprüfung, Ablauftrichter aus Kunststoff und Anschlussverschraubungen mit Außengewinde.

Bauseitig muss vor dem Rohrtrenner ein Schmutzfänger vorgesehen werden! Empfehlenswert sind außerdem Absperrarmaturen vor und hinter dem Rohrtrenner.

Technische Daten:

KVs-Wert (bei 1 bar Druckverlust)	6,6	m³/h

Nenndurchfluss (bei 1,5 bar Druckverlust)	7,9	m³/h

Anschlussgewinde (Außengewinde)	1	Zoll

Einbaulänge	248	mm

max. Temperatur	65	°C

max. Betriebsdruck	10	PN

Mindesteingangsdruck	1,5	bar

Abwasseranschluss	40	mm

Nennweite	25	DN

Modell	JRT-BA IL 1"

Bestellnummer	8380041