JUDOMAT Enthärtungsanlage

als Parallelanlage, wird zur Enthärtung durch Ionenaustausch von klarem, eisen- und manganfreiem Trink- und Brauchwasser eingesetzt. Einsatzgebiet vorwiegend in der Sanitärtechnik (Teilenthärtung mit kurzen Entnahmespitzen).

Steuerungsart mengenabhängig: Mikroprozessorsteuerung mit Mengenvoreinstellung sowie Möglichkeit der Festlegung eines Zeitraumes für die Regeneration, Handauslösung und externe Regenerationsauslösung, Datenspeicherung mit Abrufmöglichkeiten von Verbrauchsdaten über LED-Anzeige. Löst nach Durchsatz der voreingestellten Wassermenge die Regeneration aus, die vollautomatisch abläuft. Die Steuerung sorgt für gleichmäßige Verteilung des Wassers auf beide Behälter. Es steht immer mindestens ein Behälter für die Weichwasserversorgung zur Verfügung.

Ausführung: 2 Filterbehälter aus glasfaserverstärktem Polyester mit Verteilersystem aus Kunststoff, Kontaktwassermesser zur Ermittlung des Regenerationszeitpunktes, 2 Zentralsteuerventile und Schaltkasten für automatische Regeneration mit Anschlussstück und integriertem Umgehungsventil, Verteilersystem zur Verteilung der Wassermenge auf zwei Behälter mit Filterfüllung aus hochwertigem monospherem Ionenaustauscherharz in Lebensmittelqualität, interne verbindende Verrohrung, 2 Salzlöse- und Vorratsbehälter, 2 Zwischenböden, 2 Saugleitungen und 2 Soleventile.

Technische Daten:

Durchflussleistung kurzfr.	8	m³/h

max. Dauerdurchfluss bei

20°dH Rohwasserhärte:

- auf Resthärte < 0,1°dH	4	m³/h

- bei Verschneidung 8°dH	6,6	m³/h

Rohranschluss (IG)	1 ½	Zoll

Daten bei Vollbesalzung (je Behälter):

- Kapazität	200	°dH x m³

- Salzverbrauch je Regeneration	11	kg

Daten bei Sparbesalzung (je Behälter):

- Kapazität	150	°dH x m³

- Salzverbrauch je Regeneration	6	kg

Druckverlust bei Normalleistung	1,2	bar

Betriebsdruck min./max.	3/6	bar

Betriebstemperatur max.	30	°C

Netzanschluss	230 V, 50	Hz

Salzlösebehälter Inhalt	2 x 200	Liter

Platzbedarf

- Länge	2700	mm

- Tiefe	1000	mm

- Höhe	1110	mm

Modell	JM 4 WZ-P

Bestellnummer	8390069