JUDO Mobile Heizungsbefüllanlage

zur Füll- und Ergänzungswasseraufbereitung durch Enthärtung. Als betriebsfertige Kompletteinheit bestehend aus:

JUDO Helvetia-Schutzfilter

für Wasser bis 30 °C.

Ausführung: Filterglocke aus hochwertigem Kunststoff PN 16 mit Filtergehäuse aus Messing, Gewindeanschluss nach DIN EN 10226-1, Filtergewebe aus Edelstahl (25 µm), Abdeckhaube mit Anzeigeknopf.

# JUDO Rohrtrenner Typ BA

DIN-DVGW-geprüft, nach 3-Kammer-Prinzip mit 2 Rückflussverhinderer und belüftbarer Mitteldruckzone, zur Absicherung bis Gefahrenklasse 4, gemäß EN 1717 und DIN 1988, Teil 4.

Ausführung: Gehäuse aus bleiarmer und entzinkungsbeständiger Rotgusslegierung, Rückflussverhinderern aus Kunststoff, Membrane und Dichtungen aus EPDM, sonstige metallische wasserberührten Einbauteile aus Edelstahl.

# JUDOMAT Enthärtungsanlage

Steuerungsart zeitabhängig: Mit programmierbarer 7-Tage-Zeitschaltuhr zur vollautomatischen Steuerung der Regeneration, die auch von Hand ausgelöst werden kann, mit integrierter Verschneideeinrichtung.Die Regeneration erfolgt mit Fertigsole aus einem Transport-Gebinde. Die Sole wird manuell aus Feinsalz in Lebensmittelqualität und Trinkwasser angemischt. Das Feinsalz ist in Packungen zu je 6 kg erhältlich (Bestell-Nr. 8395042).

# Technische Daten:

Wasserdurchfluss max.	3	m³/h

Durchfluss bei 2 bar Druckverlust JMHB	1,8	m³/h

Rohranschluss (IG)	1	Zoll

Daten bei Vollbesalzung:

- Kapazität	100	°dH x m³

- Salzverbrauch je Regeneration	6	kg

Netzanschluss	230 V, 50 	Hz

Solebehälter	25	Liter

Schutzfilter Filterfeinheit	25	µm

Betriebsdruck min./max.	3/6	bar

Modell	JMHB 2

Bestellnummer:	8390088