JUDOMAT Enthärtungsanlage

wird zur Enthärtung durch Ionenaustausch von klarem, eisen- und manganfreiem Trink- und Brauchwasser eingesetzt.

Steuerungsart mengenabhängig über Kontaktwasserzähler, elektronische Mikroprozessorsteuerung mit Mengenvoreinstellung und automatischer Rückstellung. Löst nach Durchsatz der voreingestellten Wassermenge die Regeneration aus, die vollautomatisch abläuft und auf den in Reserve stehenden Filter (Pendelbetrieb) umschaltet.

Ausführung: 2 Filterbehälter aus glasfaserverstärktem Polyester mit innerem Wasserverteilungssystem aus Kunststoff, automatisch gesteuertes Zentralsteuerventil für Betrieb und Regeneration, Filterfüllungen aus hochwertigem monospherem Ionenaustauscherharz in Lebensmittelqualität, Salzlöse- und Vorratsbehälter, Soleventil und Saugleitungen.

Technische Daten:

Spitzendurchfluss	10	m³/h

Dauerdurchfluss bei 20°dH Rohwasserhärte:

- auf Resthärte < 0,1°dH	10	m³/h*

- bei Verschneidung 8°dH	16,7	m³/h*

Rohranschluss (IG)	1 ½	Zoll

Daten bei Vollbesalzung:

- Kapazität	500	°dHxm³

- Salzverbrauch je Regeneration	27,5	kg

Daten bei Sparbesalzung:

- Kapazität	375	°dHxm³

- Salzverbrauch je Regeneration	15	kg

Druckverlust bei Normalleistung	1	bar

Betriebsdruck min./max.	3/6	bar

Betriebstemperatur max.	30	°C

Netzanschluss	230V, 50	Hz

Salzlösebehälter Inhalt	500	Liter

Platzbedarf

- Länge	2600	mm

- Tiefe	1300	mm

- Höhe	1550	mm

Modell	JM 10 D

Bestellnummer	8390037