JUDOMAT Enthärtungsanlage

wird zur Enthärtung durch Ionenaustausch von klarem, eisen- und manganfreiem Trink- und Brauchwasser eingesetzt.

Steuerungsart mengenabhängig über Kontaktwasserzähler, elektronische Mikroprozessorsteuerung mit Mengenvoreinstellung und automatischer Rückstellung. Löst nach Durchsatz der voreingestellten Wassermenge die Regeneration aus, die vollautomatisch abläuft und auf den in Reserve stehenden Filter (Pendelbetrieb) umschaltet.

Ausführung: 2 Filterbehälter aus glasfaserverstärktem Polyester mit innerem Wasserverteilungssystem aus Kunststoff, automatisch gesteuertes Zentralsteuerventil für Betrieb und Regeneration, Filterfüllungen aus hochwertigem monospherem Ionenaustauscherharz in Lebensmittelqualität, Salzlöse- und Vorratsbehälter, Soleventil und Saugleitungen.

Technische Daten:

Spitzendurchfluss	4	m³/h

Dauerdurchfluss bei 20°dH Rohwasserhärte:

- auf Resthärte < 0,1°dH	4	m³/h*

- bei Verschneidung 8°dH	6,7	m³/h*

Rohranschluss (IG)	1	Zoll

Daten bei Vollbesalzung:

- Kapazität	200	°dHxm³

- Salzverbrauch je Regeneration	11	kg

Daten bei Sparbesalzung:

- Kapazität	150	°dHxm³

- Salzverbrauch je Regeneration	6	kg

Druckverlust bei Normalleistung	1	bar

Betriebsdruck min./max.	3/6	bar

Betriebstemperatur max.	30	°C

Netzanschluss	230V, 50	Hz

Salzlösebehälter Inhalt	200	Liter

Platzbedarf

- Länge	1650	mm

- Tiefe	950	mm

- Höhe	1150	mm

Modell	JM 4 D

Bestellnummer	8390129