JUDOMAT Enthärtungsanlage JM 1 WZ-D

als Pendelanlage, wird zur Enthärtung durch Ionenaustausch von klarem, eisen- und manganfreiem Trink- und Brauchwasser eingesetzt. Für kontinuierliche Weichwasserentnahme ohne Unterbrechung, z.B. vor Umkehr-Osmose-Anlagen.

Steuerungsart mengenabhängig: Mikroprozessorsteuerung mit Mengenvoreinstellung und automatischer Rückstellung, sowie Möglichkeit der Festlegung eines ausgewählten Zeitraumes für die Regeneration, Datenspeicherung mit Abrufmöglichkeiten von Verbrauchsdaten. Löst nach Durchsatz der voreingestellten Wassermenge die Regeneration aus, die vollautomatisch abläuft und schaltet automatisch auf den in Reserve stehenden Behälter um (Pendelbetrieb).

Ausführung: 2 Filterbehälter aus glasfaserverstärktem Polyester mit Verteilersystem aus Kunststoff, 2 Zentralsteuerventile und Schaltkasten für automatische Regeneration mit Anschlussstück, Kontaktwassermesser zur Ermittlung des Regenerationszeitpunktes, Filterfüllung aus hochwertigem monospherem Ionenaustauscherharz in Lebensmittelqualität, interne verbindende Verrohrung, 2 Salzlöse- und Vorratsbehälter in raumsparender Kabinettausführung, 2 Zwischenböden, 2 Saugleitungen und 2 Soleventile.

Technische Daten:

Durchflussleistung kurzfr.	0,8	m³/h

max. Dauerdurchfluss bei

20°dH Rohwasserhärte:

- auf Resthärte < 0,1°dH	0,6	m³/h

- bei Verschneidung 8°dH	0,75	m³/h

Rohranschluss (IG)	1	Zoll

Daten bei Vollbesalzung:

- Kapazität	30	°dHxm³

- Salzverbrauch je Regeneration	2,3	kg

Daten bei Sparbesalzung:

- Kapazität	22	°dHxm³

- Salzverbrauch je Regeneration	1,8	kg

Druckverlust bei Normalleistung	1,2	bar

Betriebsdruck min./max.	3/6	bar

Betriebstemperatur max.	30	°C

Netzanschluss	230 V, 50	Hz

Salzlösebehälter Inhalt	2 x 36	Liter

Salzvorrat ca.	2 x 20	kg

Platzbedarf

- Länge	800	mm

- Tiefe	1000	mm

- Höhe	630	mm

Modell	JM 1 WZ-D

Bestellnummer	8390162