JUDO DENITRATOR JDN 1 WZ-E

entfernt zuverlässig Nitrat aus einem klaren, eisen- und manganfreien Trink- und Brauchwasser. Die Wirkungsweise basiert auf einem Ionenaustausch von Nitrat gegen Chlorid.

Steuerungsart mengenabhängig: Mikroprozessorsteuerung mit Mengenvoreinstellung und automatischer Rückstellung sowie Möglichkeit der Festlegung eines ausgewählten Zeitraumes für die Regeneration, Datenspeicherung mit Abrufmöglichkeiten von Verbrauchsdaten.

Ausführung: Filterbehälter aus glasfaserverstärktem Polyester mit Wasserverteilung aus Kunststoff, Zentralsteuerventil mit Schaltkasten für automatische Regeneration, Kontaktwassermesser zur Ermittlung des Regenerationszeitpunktes, Filterfüllung aus nitratspezifischem, hochwertigem Ionenaustauscherharz, Salzlöse- und Vorratsbehälter aus schlagfestem Kunststoff (als Kabinettbehälter), Zwischenboden, Soleventil und Saugleitung.

Technische Daten:

Dauerdurchfluss b. ≤ 50 mg/l NO3	1,2	m³/h

Durchfluss kurzzeitig max.	1,4	m³/h

Rohranschluss (IG)	1	Zoll

Daten bei Vollbesalzung:

- Kapazität 	6	mol

- Aufnahmekapazität NO3 ca.	372	gr

- Salzverbrauch je Regeneration	3,3	kg

Druckverlust bei Normalleistung	1,2	bar

Betriebsdruck min./max.	3/6	bar

Betriebstemperatur max.	30	°C

Netzanschluss	230/50	V/Hz

Salzlösebehälter Inhalt	36	Liter

Salzvorrat ca.	20	kg

Platzbedarf

- Länge	800	mm

- Tiefe	1000	mm

- Höhe	630	mm

Modell	JDN 1 WZ-E

Bestellnummer	8400015