JUDO Mischbett-Patronenentsalzer

zur Entsalzung von klarem, eisen- und manganfreiem Trink- und Brauchwasser. Arbeitend nach dem Prinzip des Ionenaustausches. Nach Erschöpfung der Kapazität wird die Patrone zur zuständigen Regenerierstation geschickt.

Ausführung: Druckfeste Entsalzungspatrone aus Edelstahl mit Hochleistungs-Mischbett-Ionenaustauscherharz gefüllt, mit allen erforderlichen Anschlüssen, Zulauf- und Ablaufschlauch, inklusive elektrischem Leitfähigkeitsanzeiger mit Messzelle.

Technische Daten:

Kapazität *	40	°dH x m³

Durchflussleistung max. **	1000	l/h

Druckverlust	1,8	bar

Anschluss Rohwasser	¾	Zoll

Anschluss Reinwasser	¾	Zoll

Betriebsdruck max.	10	bar

Betriebstemperatur max.	30	°C

Durchmesser	237	mm

Gesamthöhe	885	mm

Gewicht	26	kg

Modell	JP 26

Bestellnummer	8440010

*  Kapazität bis 20 µS/cm, bezogen auf Anionenhärte

** Vordruck > 4 bar