JUDO Mischbett-Patronenentsalzer

zur Entsalzung von klarem, eisen- und manganfreiem Trink- und Brauchwasser. Arbeitend nach dem Prinzip des Ionenaustausches. Nach Erschöpfung der Kapazität wird die Patrone zur zuständigen Regenerierstation geschickt.

Ausführung: Druckfeste Entsalzungspatrone aus Edelstahl mit Hochleistungs-Mischbett-Ionenaustauscherharz gefüllt, mit allen erforderlichen Anschlüssen, Zulauf- und Ablaufschlauch, inklusive elektrischem Leitfähigkeitsanzeiger mit Messzelle.

Technische Daten:

Kapazität *	130	°dH x m³

Durchflussleistung max. **	2500	l/h

Druckverlust	1,8	bar

Anschluss Rohwasser	¾	Zoll

Anschluss Reinwasser	¾	Zoll

Betriebsdruck max.	10	bar

Betriebstemperatur max.	30	°C

Durchmesser	363	mm

Gesamthöhe	1270	mm

Gewicht	100	kg

Modell	JP 100

Bestellnummer	8440012

*  Kapazität bis 20 µS/cm, bezogen auf Anionenhärte

** Vordruck > 4 bar