JUDO Kreislaufwasser-Absalzautomatik

zur automatischen Überwachung und Absalzung bei Erreichen eines voreingestellten Leitfähigkeits-Grenzwertes in Kühl- und Klimaanlagen. Optional Verriegelung der Absalzung bei Biozid-Stoßdosierung nach Anhang 31 RAbwVww.

Lieferumfang: Absalzsteuerung auf Mikroprozessorbasis, Leitfähigkeitsmessgerät mit Messzelle, Einstellkugelhahn, federrückstellendes Absalz-Motorventil, Biozid Dosiersteuerung mit Verriegelung (siehe Zubehör), interne PVC-Verbindungsleitung inkl. interner elektrischer Verdrahtung, komplett auf PVC-Montageplatte vormontiert.

Technische Daten:

Rohranschluss Eingang mm	25	DN

Nennweite Messwasserrückführung mm	15	DN

Nennweite Absalzventil IG	1	Zoll

KVs-Wert	9	m³/h

Leitfähigkeitsmessbereich 	5-5000 	µS/cm

Zellkonstante k	0,5	cm-1

Wassertemperatur max.	35	°C

Umgebungstemperatur max.	50	°C

Spannungsversorgung	230 V, 50	Hz

Leistungsaufnahme	20	Watt

Schutzart Steuerung	65	IP

Druckbereich	0-10 	bar

Abmessungen:

- Breite	500	mm

- Höhe	400	mm

- Tiefe	190	mm

Modell	JKAA-MV

Bestellnummer	8460012