JUDO Kompakt Umkehr-Osmose-Anlage JOS 2 K-S

zur Wasserentsalzung von klarem, farblosem, eisen- und manganfreiem Trink- und Brauchwasser.

Ausführung: Betriebsbereit vorgefertigte kompakte Einheit, intern hydraulisch verrohrt und elektrisch verdrahtet, wartungsfreundlich durch Fronttür, zur Aufnahme folgender Baugruppen:

1 JUDO-Umkehr-Osmose-Anlage bestehend aus Kerzenfilter, automatisches Rohwasserventil, geräuscharme Rotationspumpe, Manometer, Niederdruck-Polyamid-Wickelmodul, Durchflussanzeige für Permeat, automatische Konzentratverdrängung, elektrischer Schaltkasten zur vollautomatischen Steuerung, Anzeige der Restleitfähigkeit, Betriebs- und Störanzeige sowie Sicherheitseinrichtungen für Überdruck und Wassermangel, programmierbarer Zwangsanlauf bei Anlagenstillstand (z.B. nach 72 Stunden).

Technische Daten*:

Permeat 	110	l/h

Permeat	2,64	m³/Tag

Konzentrat	60	l/h

Rohwasser	170	l/h

bei Rohwassertemperatur	12	°C

Rohwassertemperatur max.	30	°C

Ausbeute	65	%

Fließdruck min.	3	bar

Arbeitsdruck max.	10	bar

Systemdruck min./max.	3/6	bar

Salzrückhaltung	95-98	%

Motorleistung	0,55	kW

Anschluss Trinkwassernetz (enthärtet)	¾	Zoll

Anschluss Permeat	¾	Zoll

Anschluss Konzentrat**	¾	Zoll

Spannungsversorgung	230/50	V/Hz

Schutzart Schaltkasten	65	IP

Abmessungen

- Höhe	760	mm

- Breite	650	mm

- Tiefe	230	mm

Gewicht ca.	45	kg

Modell	JOS 2 K-S

Bestellnummer	8470036

* Leistungsdaten nach 3 Jahren, Gesamtsalzgehalt 500 mg/l, Rohwassertemperatur 12°C, Verblockungsindex <3

** Ein freier Auslauf ist bauseits zu errichten