JUDO Mobile Heizungsbefüllanlage

zur direkten Befüllung von Heizungsanlagen mit entsalztem Wasser. Als Kompletteinheit auf mobiler Sackkarre montiert, bestehend aus:

JUDO-Umkehr-Osmose-Anlage

zur Wasserentsalzung von klarem, farblosem, eisen- und manganfreiem Trink- und Brauchwasser.

Ausführung: Betriebsbereit vorgefertigte Einheit, intern hydraulisch verrohrt und elektrisch verdrahtet, beschichteter Stahlrahmen zur Aufnahme folgender Baugruppen:

Feinfilter (Filterfeinheit 5 µm), Systemtrenner Typ BA, automatisches Rohwasser- und Verwerfungsventil, geräuscharme Rotationspumpe, Manometer für Systemdruck sowie Pumpenbetriebsdruck, 2 Polyamid-Wickelmodule, Durchflussanzeige für Permeat, Wasserzähler, Systemdruckschalter und Rückschlagventil in Permeatleitung, Überdruckschalter, Druckschalter Wassermangel, Leitfähigkeitsmesszelle, elektrische Steuerung incl. Leitfähigkeitsanzeige sowie Betriebs- und Störanzeige.

Technische Daten:

Reinwasser ca.	250 - 300	l/h

Reinwasser	6 - 7,2	m³/Tag

Rohwasser	900	l/h

bei Rohwassertemperatur	12	°C

Rohwassertemperatur max.	30	°C

Rohwasser-pH-Wert min./max.	6,5/9

Vordruck dynamisch min./max.	3/6	bar

Reinwassergegendruck norm.	1 - 8	bar

Salzrückhaltevermögen	> 98	%

Spannungsversorgung	230 V, 50 Hz

Motorleistung	0,55	kW

Abmessungen

Höhe	1.385	mm

Breite	570	mm

Tiefe	640	mm

Gewicht ca.	63	kg

Anschlüsse

Rohwasser	DN	20

Reinwasser	DN	15

Abwasser	DN	15

Konservierung	DN	15

Modell	JMHB-RO

Bestellnummer	8470047