JUDO Umkehr-Osmose-Anlage JOS 190 G

zur Wasserentsalzung von klarem, farblosem, eisen- und manganfreiem Trink- und Brauchwasser.

Ausführung: Betriebsbereit vorgefertigte Einheit, in offenem Rahmengestell, intern hydraulisch verrohrt und elektrisch verdrahtet, Kerzenfilter, automatisches Rohwasserventil, Hochdruck-Kreiselpumpe aus Edelstahl, Niederdruck-Polyamid-Wickelmodulen, Durchflussanzeige für Permeat, Konzentrat und Rezirkulat, Leitfähigkeitsanzeiger, automatische Konzentratverdrängung, automatische Überwachung aller wichtigen Betriebsdaten, wie z. B. Überdruck, Leitwert und Mindestdurchfluss, programmierbarer Zwangsanlauf bei Anlagenstillstand (z. B. nach 72 Stunden), potenzialfreie Störmeldung.

Technische Daten*:

Permeat bei freiem Auslauf	8,75	m³/h

Permeat	210	m³/Tag

Konzentrat	3	m³/h

Rohwasser	11,67	m³/h

bei Rohwassertemperatur	12	°C

Rohwassertemperatur max.	30	°C

Ausbeute	75	%

Vordruck dynamisch min./max.	3/6	bar

Arbeitsdruck max.	16	bar

Salzrückhaltung	> 98	%

Anschluss Trinkwassernetz (enthärtet)	40	DN

Anschluss Permeat	40	DN

Anschluss Konzentrat	32	DN

Spannungsversorgung	3 x 400/50	V/Hz

Motorleistung	7,5	kW

Schutzart	54	IP

Abmessungen

- Höhe ca.	1.650	mm

- Breite ca.	4.800	mm

- Tiefe ca.	900	mm

Gewicht ca.	325	kg

Modell	JOS 190 G

Bestellnummer	8471018

* Leistungsdaten nach 3 Jahren, Gesamtsalzgehalt 500 mg/l, Rohwassertemperatur 12°C, Verblockungsindex <3