JUDO Umkehr-Osmose-Anlage JOS 380 G

zur Wasserentsalzung von klarem, farblosem, eisen- und manganfreiem Trink- und Brauchwasser.

Ausführung: Betriebsbereit vorgefertigte Einheit, in offenem Rahmengestell, intern hydraulisch verrohrt und elektrisch verdrahtet, Kerzenfilter, automatisches Rohwasserventil, Hochdruck-Kreiselpumpe aus Edelstahl, Niederdruck-Polyamid-Wickelmodulen, Durchflussanzeige für Permeat, Konzentrat und Rezirkulat, Leitfähigkeitsanzeiger, automatische Konzentratverdrängung, automatische Überwachung aller wichtigen Betriebsdaten, wie z. B. Überdruck, Leitwert und Mindestdurchfluss, programmierbarer Zwangsanlauf bei Anlagenstillstand (z. B. nach 72 Stunden), potenzialfreie Störmeldung.

Technische Daten*:

Permeat bei freiem Auslauf	16	m³/h

Permeat	384	m³/Tag

Konzentrat	5,3	m³/h

Rohwasser	21,3	m³/h

bei Rohwassertemperatur	12	°C

Rohwassertemperatur max.	30	°C

Ausbeute	75	%

Vordruck dynamisch min./max.	3/6	bar

Arbeitsdruck max.	16	bar

Salzrückhaltung	> 98	%

Anschluss Trinkwassernetz (enthärtet)	65	DN

Anschluss Permeat	65	DN

Anschluss Konzentrat	40	DN

Spannungsversorgung	3 x 400/50	V/Hz

Motorleistung	15	kW

Schutzart	54	IP

Abmessungen

- Höhe ca.	1.950	mm

- Breite ca.	5.000	mm

- Tiefe ca.	1.000	mm

Gewicht ca.	410	kg

Modell	JOS 380 G

Bestellnummer	8471020

* Leistungsdaten nach 3 Jahren, Gesamtsalzgehalt 500 mg/l, Rohwassertemperatur 12°C, Verblockungsindex <3