JUDO Druckerhöhungsanlage JD 1 CE 3-4

frequenzgeregelt, zur Förderung von entsalztem Wasser.

Ausführung: Kompaktes, automatisch arbeitendes Aggregat mit normal saugender mehrstufiger horizontaler Kreiselpumpe aus Edelstahl, Motor mit integriertem Frequenzumrichter für konstanten Arbeitsdruck im gewählten Lieferbereich, elektronischer Sanftanlauf, Anzeige des Solldruck auf LED-Display, Membrandruckbehälter (PN10), Manometer, incl. Rückflussverhinderer, Trockenlaufschutz, thermischem Motorschutz, Betriebs- und Störanzeige, 1,5 m Anschlusskabel mit Schukostecker. Alle eingesetzten Werkstoffe sind für entsalztes Wasser geeignet. Für die Einstellung der Druckerhöhungsanlage ist ein Smartphone mit optional erhältlichem Dongle erforderlich.

Technische Daten:

Fördermenge	1 – 4	m³/h

Einstellbare Förderhöhen bei Fördermenge:

1 m³/h 	0,3 – 5,2	bar

2 m³/h	0,4 – 4,8	bar

3 m³/h	1,0 – 4,4	bar

4 m³/h	1,7 – 3,7	bar

Elektroanschluss	230 V/ 50	Hz

Motorleistung	1,1	kW

Nennstrom max.	7,8	A

Drehzahl	geregelt

Anschluss (Saug-/Druckstutzen)	1 / 1	Zoll

Länge	345	mm

Breite	221	mm

Höhe	467	mm

Modell	JD 1 CE 3-4

Bestellnummer	8571006